Описание задания

Во время проведения мастер-класса по профессии сварщик участники должны будут подготовить заготовки для будущей розы, использую разметочный и режущий инструмент и собрать из них цветок розы, используя аппарат контактной сварки. После чего, они должны будут произвести гибку сваренных заготовок и в результате получить бутон цветка розы.

Рекомендуется разметку, резку и сборку производить группой, а гибку и покраску - индивидуально.

Для проведения, участникам будут предоставлены инструкционные карты с описанием последовательности действий, заготовки из листового металла толщиной 0,4 мм., линейка металлическая, чертилка, штангенциркуль для разметки, кернер, молоток слесарный, ножницы по металлу, сварочный аппарат, пассатижи и средства защиты (очки и перчатки). По окончанию изготовления цветка розы, участники смогут самостоятельно покрасить ее в один из предложенных цветов (красный или белый).

По окончанию мастер-класса участники смогут взять с собой раздаточный материал и готовое изделие.